Приложение к постановлению

администрации муниципального

образования поселок Мстера

от 04.09.2017  №203

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСЕЛОК МСТЕРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА

(АКТУАЛИЗАЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2017 ГОД)

1.2 Существующее положение в сфере теплоснабжения

Услуга теплоснабжения объектов должна осуществляться согласно температурного графика.

Температурный график регулирования центральной системы теплоснабжения

| № п/п | Температура наружного воздуха °С | Температура воды в подающем трубопроводе °С | Температура воды в обратном трубопроводе °С |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | +8 | 41 | 36 |
| 2. | +7 | 43 | 37 |
| 3. | +6 | 45 | 38 |
| 4. | +5 | 46 | 39 |
| 5. | +4 | 48 | 40 |
| 6. | +3 | 50 | 42 |
| 7. | +2 | 51 | 42 |
| 8. | +1 | 53 | 44 |
| 9. | 0 | 55 | 45 |
| 10. | -1 | 56 | 46 |
| 11. | -2 | 58 | 47 |
| 12. | -3 | 59 | 48 |
| 13. | -4 | 61 | 49 |
| 14. | -5 | 62 | 50 |
| 15. | -6 | 64 | 51 |
| 16. | -7 | 65 | 51 |
| 17. | -8 | 67 | 53 |
| 18. | -9 | 68 | 53 |
| 19. | -10 | 70 | 55 |
| 20. | -11 | 71 | 55 |
| 21. | -12 | 73 | 56 |
| 22. | -13 | 74 | 57 |
| 23. | -14 | 76 | 58 |
| 24. | -15 | 77 | 59 |
| 25. | -16 | 78 | 60 |
| 26. | -17 | 80 | 61 |
| 27. | -18 | 81 | 62 |
| 28. | -19 | 83 | 63 |
| 29. | -20 | 84 | 63 |
| 30. | -21 | 85 | 64 |
| 31. | -22 | 87 | 65 |
| 32. | -23 | 88 | 66 |
| 33. | -24 | 90 | 67 |
| 34. | -25 | 91 | 68 |
| 35. | -26 | 92 | 68 |
| 36. | -27 | 94 | 70 |
| 37. | -28 | 95 | 70 |

Целевые показатели развития систем теплоснабжения поселка Мстера

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение целевого показателя для соответствующего года |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2017 | 2018 | 2030 |
| 5 | Котельная №5 с. Станки (ООО «Вязники Энергия»), с. Станки, ул. Рябиновая, д. 2 |
| 6.1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 | 0,52 |  |
| 6.2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,117 | 0,439 |  |
| 6.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 52,1 | 52,1 |  |
| 6.4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 0,364 | 1,02 |  |
| 6.5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,125 | 0,163 |  |
| 6.6 | УРУТ на выработку тепловой энергии (отпуск) | кг у.т./Гкал |  |  |  |
| 6.7 | Расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | м3/год | 0,088 | 100 |  |
| 6.8 | Объем инвестиций в реализацию проектов | млн. руб. | - |  |  |
| 6 | Котельная №6 с. Станки (ООО «Вязники Энергия»), с. Станки, ул. Рябиновая, д. 2 |
| 7.1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч | 0,52 | В период подготовки к отопительному периоду 2017-2018гг. котельная выведена из системы теплоснабжения, тепловая нагрузка перенесена на котельную №5 |
| 7.2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч | 0,322 |  |
| 7.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 61,9 |  |
| 7.4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал | 0,656 |  |
| 7.5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал | 0,038 |  |
| 7.6 | УРУТ на выработку тепловой энергии (отпуск) | кг у.т./Гкал |  |  |
| 7.7 | Расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | м3/год | 226,9 |  |
| 7.8 | Объем инвестиций в реализацию проектов | млн. руб. |  |  |
| 7 | Котельная №5+6 с. Станки (ООО «Вязники Энергия»), с. Станки, ул. Рябиновая, д. 2 |
| 8.1 | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  | 0,86 | 0,86 |
| 8.2 | Тепловая нагрузка | Гкал/ч |  | 0,48 | 0,51 |
| 8.3 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % |  | 55,8 | 59,3 |
| 8.4 | Отпуск тепловой энергии в сеть | тыс. Гкал |  | 1,03 | 1,06 |
| 8.5 | Потери в тепловых сетях | тыс. Гкал |  | 0,164 | 0,169 |
| 8.6 | УРУТ на выработку тепловой энергии (отпуск) | кг у.т./Гкал |  | 162,0 | 166,9 |
| 8.7 | Расход воды на выработку и передачу тепловой энергии | м3/год |  | 317,6 | 327,2 |
| 8.8 | Объем инвестиций в реализацию проектов | млн. руб. |  | - | 1,983 |

3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

3.2 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения

Зоны действия источников теплоснабжения п. Мстера

| Наимено-вание котельной | Расположение котельной | Зона действия источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| Котельная №1 | ул. Советская, д. 89 | Юридические лица: • Производственные корпуса ЗАО «Мстерский Ювелир»; • Мстерская средняя общеобразовательная школа, ул. Школьная, д.1; • Пожарная часть № 68 Федерального Государственного казенного учреждения «3 отряд Федеральной Противопожарной Службы по Владимирской области», ул. Чапаева, д.5; • Федеральное государственное образовательное учреждение СПО «Мстерское художественно-промышленное училище имени Ф.А. Модорова», ул. Советская, д.84; • Общежитие СПО «Мстерское художественно-промышленное училище имени Ф.А. Модорова». Физические лица: • Ж/д ул. Советская, д.88 – 36 квартир; • Ж/д ул. Советская, д.90 – 36 квартир; |
| Котельная №2 | ул. 2-ая Кирзаводская, д. 10 | Юридические лица: • Производственные корпуса и объекты инфраструктуры ОАО «Мстерский завод керамических стеновых материалов»; • МДОУ Д/С «Кирпичик», ул. Мира, д.4; • Хлебопекарня, ул. Мира. Физические лица: • Ж/д ул. Мира, д.1 – 60 квартир; • Ж/д ул. Мира, д.2 – 60 квартир; • Ж/д ул. Кирзаводская, д.5 – 6 квартир; • Ж/д ул. Мира, д.3 – 60 квартир; • Ж/д ул. Комсомольская, д.7 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление, ГВС централизованное; • Ж/д ул. Комсомольская, д. 9 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление и ГВС; • Ж/д ул. Комсомольская, д. 10 – 2 квартиры; • Ж/д ул. Комсомольская, д.11 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление и ГВС; • Ж/д ул. Комсомольская, д.14 – 2 квартиры; • Ж/д ул. Комсомольская, д.15 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление; • Ж/д ул. Комсомольская, д.16 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление, ГВС централизованное; • Ж/д ул. Хлебозаводская, д.20 – 2 квартиры. 1 квартира – газовое отопление, ГВС централизованное; • Ж/д ул. Хлебозаводская, д.22 – 2 квартиры, 1 квартира – газовое отопление, ГВС централизованное; • Ж/д ул. Кирзаводская, д.4 – 2 квартиры; • Ж/д ул. Кирзаводская, д. 8. |
| Котельная №3 | ул. Семашко, д. 15 | Юридические лица: • МУЗ «Мстерская районная больница» - ул. Семашко, д.15 (главный корпус); • Здание пищеблока МУЗ «Мстерская районная больница». |
| Котельная №4 | ул. Ленинградская, д 15 | Юридические лица: • Здание филиала ФГУП «Почта России» Вязниковский почтамт»; Физические лица: • 3 квартиры в здании. |
| Котельная №5 | ул. Рябиновая, д. 2 | Юридические лица: • МДОУ детский сад «Рябинка»; • ФАП, Почтовое отделение. |
|  |  | Физические лица: • Ж/д ул. Рябиновая, д.1 – 16 квартир; • Ж/д ул. Рябиновая, д.3 – 12 квартир; • Ж/д ул. Рябиновая, д.5 – 18 квартир. |
| Котельная №7 | ул. Шоссейная, д. 50 | Юридические лица: • Вязовская СОШ. |
| Котельная №8 | с. Барское Татарово, ул. Совхозная, д. 17 | Юридические лица: • ГКУ ВО «Мстерская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». |
| Котельная №9 | п. Мстера, ул. Ленинград-ская, д. 43 | Юридические лица: • ГКУ ВО «Мстерский детский дом». |